Приложение 2

Задание к контрольной работе

Контрольная работа выполняется на основе индивидуального задания и включает в себя расчет и конструирование стальных балочных конструкций рабочей площадки производственного здания и центрально сжатых колонн. При выполнении контрольной работы студент должен приобрести навыки конструирования и расчета прокатных и составных сварных балок и их сопряжений между собой и с колоннами. Проектирование должно вестись с соблюдением требований действующих нормативных документов.

Все расчеты студент оформляет в виде пояснительной записки. Она должна быть четкой, по возможности краткой, лаконичной и при этом содержать необходимые пояснения, ссылка на источники (СП, ГОСТ и т.д.) и выводы о произведенных расчетах, например: «Прочность балки не обеспечена, необходимо увеличить сечение» или «Устойчивость стенки обеспечена».

Расчеты в пояснительной записке должны сопровождаться расчетными схемами элементов, эскизами узлов, выполненными аккуратно по линейки. Формулы вначале записываются в буквенном выражении, затем вместо каждой буквы подставляются численные значения (при этом необходимо строго соблюдать размерность!) и дается конечный результат вычислений.

Расчеты всех конструкций балочной клетки и колонны целесообразно проводить на ПЭВМ с использованием программных вычислительных комплексов.

По окончании расчета ПЭВМ формирует и выдает для распечатки всю последовательность расчетов с необходимыми минимальными комментариями в формате пояснительной записки. Студент должен снабдить все этапы расчетов необходимыми эскизами рассчитываемых элементов конструкций и их расчетными схемами. Оформленная таким образом распечатка включается в пояснительную записку.

При выполнении контрольной работы необходимо предварительно изучить соответствующий материал, изложенный в учебниках и учебных пособиях, ссылки на который даны в перечне основной и дополнительной литературы в рабочей программе учебной дисциплины.

1. Исходные данные

Основные данные

Запроектировать рабочую площадку производственного здания. При проектировании рассмотреть два варианта решения балочной клетки.

Данные к заданию студент берет из таблицы по трем последним цифрам присвоенного ему шифра. Если третья с конца цифра в шифре отсутствует, применяется вместо нее предпоследняя цифра шифра. Если шифр имеет одну цифру, недостающие  применяются ей равные.

| Наименование | Номер варианта |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По последней цифре учебного шифра |
| Нормативная (полезная) нагрузка, кН/м2 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 18,0 | 17,0 |
| По предпоследней цифре шифра |
| Шаг колонны в продольном направлении L, м | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 18 | 16 | 15 | 18 | 15 |
| То же, в поперечном направлении l, м | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
| Максимальная величина отправной марки для главной балки, м | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| Тип сечения колонны* | СКВ | СКВ | СКВ | СКВ | СПЛ | СПЛ | СПЛ | СПЛ | СПЛ | СКВ |
| По третьей с конца цифре шифра |
| Габарит помещения под перекрытием h, м | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,6 | 6,6 | 6,8 | 6,7 | 7,5 | 7,3 |
| Высота до верха настила рабочей площадки H, м | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,8 | 8,8 |
| Болты монтажного стыка** | В | ПТ | В | ПТ | В | ПТ | В | ПТ | В | ПТ |
| * СКВ - колонна сквозного сечения, СПЛ - колонна сплошного сечения; **В - высокопрочные болты, ПТ – болты повышенной точности. |

Дополнительные данные

Стали для несущих конструкций и стального настила – С235, С245.

Колонны и главные балки – сварные. Сварка автоматическая.

Монтажные соединения – болты высокопрочные, нормальной и повышенной точности.

Фундаменты под базы колонн из бетона класса В12,5.

Отметка чистого пола первого этажа ±0,00.

2. Состав контрольной работы

Контрольная работа состоит из расчетно-пояснительной записки на 15-25 страницах формата А4, сшитых в тетрадь, и одного листа чертежей формата А1 или четырех листов формата А3.

Пояснительная записка содержит исходные данные и расчет балочной клетки.

По каждому разделу расчетной части пояснительная записка должна содержать следующие материалы:

-расчетную схему элемента;

-статический расчет (определение усилий);

-конструктивный расчет (подбор сечений настила, балок, колонн);

-схемы сечений (главной балки и колонн);

-расчет и конструирование узлов.

В исходных данных, кроме заданных величин, необходимых для проектирования, следует указать расчетные характеристики материалов для различных элементов рабочей площадки, коэффициенты надежности по нагрузке и т.д.

Проектирование рабочей площадки выполняется в следующем порядке:

-разбивка в плане балочной клетки с установлением расчетных пролетов настила и балок и определением нагрузок по двум вариантам;

-расчеты настила, балок настила и вспомогательных балок для двух вариантов балочной клетки и выбор более выгодного варианта;

-определение нагрузки на главную балку и подбор сечения с проверкой его по несущей способности и жесткости;

-расчет изменения сечения балки по длине;

-проверка местной устойчивости стенки главной балки, расчет соединения полок со стенкой, расчет опорного ребра;

-расчет монтажного болтового стыка балки;

-расчет сопряжения вспомогательной балки с главной балкой;

-определение нагрузок на колонну и подбор сечения стержня колонны сквозного или сплошного сечения;

-расчет базы колонны.

Графическая часть работы выполняется на одном листе формата А1. При выполнении чертежей с применением компьютерной графики допускаются меньшие форматы, в соответствии с возможностями принтера или плоттера. В этом случае допускается применение более мелких масштабов (четыре листа формата А3.).

На листе рекомендуется изобразить:

монтажную схему балочной клетки и чертеж проектируемой балки - на стадии КМ (конструкции металлические);

большую отправочную марку проектируемой балки со спецификацией - на стадии КМД (конструкции металлические деталировочные).

Примерный перечень вопросов для защиты контрольной работы

1. Местная устойчивость стенки балки, расстановка ребер жесткости.

2. Проверка местной устойчивости при совместном действии нормальных и касательных напряжений.

3. Расчет плиты базы колонны.

4. Подбор сечения сквозной центрально-сжатой колонны.

5. Порядок подбора сечения составной балки.

6. Подбор сечения сплошностенчатой колонны.

7. Расчет опорных узлов балки.

8. Соединения в металлических конструкциях, типы и способы соединений.

9. Назначение размеров пояса балки.

10. Расчет поясных швов сварной двутавровой балки.

11. Местная устойчивость сжатого пояса балки.

12. Назначение размеров: высоты балки, толщины стенки балки.

13. Растянутые элементы, основы расчета.

14. Болтовые соединения. Работа болтовых соединений под действием сдвигающих сил.

15. Расчет траверсы базы колонны.

16. Расчет болтовых и заклепочных соединений на срез и смятие.

17. Подбор сечения сжатого элемента в соответствии с требованиями второй группы предельных состояний.

18. Подбор сечения прокатных балок.

19. Работа и расчет стыковых швов.

20. Проверка общей устойчивости изгибаемых элементов.

21. Работа и расчет угловых швов.

22. Работа и расчет балок с учетом пластических деформаций.

23. Работа и расчет соединений на высокопрочных болтах.

24. Расчет решетки из одиночных уголков в сквозной колонне.

25. Расчет болтовых и заклепочных соединений на растяжение.

26. Расчетные длины колонн, подбор сечений центрально-сжатой сплошной колонны.

27. Конструирование соединений на болтах.

28. Размещение и расчет планок сквозной центрально-сжатой колонны.

29. Сквозные центрально-сжатые колонны, типы сечений и решеток сквозной колонны.

30. Проверка местной устойчивости стенки балки с учетом действия сосредоточения сил.

31. Базы колонн. Работа и конструирование.

32. Расчет опорного ребра балки.

33. Оголовки центрально-сжатых колонн.

34. Подбор сечения стержня из парных уголков при центральном сжатии стержня.

35. Схемы балочных клеток, сечения прокатных и составных балок.

36. Расчет соединения на высокопрочных болтах.

37. Изменения сечения по длине балки, сопряжения и примыкания балок в балочной клетке.

38. Расчет настила балочной клетки.

39. Центрально-сжатые колонны. Типы сечений.