Задание к курсовой работе по ЖБК

Курсовая работа выполняется на основе индивидуального задания и включает в себя расчет и конструирование железобетонных несущих конструкций многоэтажного промышленного или гражданского здания с неполным каркасом. При выполнении курсовой работы студент должен приобрести навыки компоновки конструктивной схемы каркаса здания, конструирования и расчета поперечной рамы каркаса, предварительно напряженной ребристой панели перекрытия, ригеля перекрытия, колонны и одиночного фундамента под неё. Проектирование должно вестись с соблюдением требований действующих нормативных документов.

Все расчеты студент оформляет в виде пояснительной записки. Она должна быть четкой, по возможности краткой, лаконичной и при этом содержать необходимые пояснения, ссылка на источники (СП, ГОСТ и т.д.) и выводы о произведенных расчетах, например: «Прочность ригеля не обеспечена, необходимо увеличить сечение» или «Устойчивость колонны обеспечена».

Расчеты в пояснительной записке должны сопровождаться расчетными схемами элементов, эскизами узлов, выполненными аккуратно по линейке. Формулы сначала записываются в буквенном выражении, затем вместо каждой буквы подставляются численные значения (при этом необходимо строго соблюдать размерность!) и дается конечный результат вычислений.

Расчеты всех конструкций целесообразно проводить на ПЭВМ с использованием программных вычислительных комплексов.

По окончании расчета ПЭВМ формирует и выдает для распечатки всю последовательность расчетов с необходимыми минимальными комментариями в формате пояснительной записки. Студент должен снабдить все этапы расчетов необходимыми эскизами рассчитываемых элементов конструкций и их расчетными схемами. Оформленная таким образом распечатка включается в пояснительную записку.

При выполнении курсовой работы необходимо предварительно изучить соответствующий материал, изложенный в учебниках и учебных пособиях, ссылки на которые даны в перечне основной и дополнительной литературы в рабочей программе учебной дисциплины.

1. Исходные данные

Основные данные

Запроектировать несущие конструкции многоэтажного промышленного или гражданского здания с неполным каркасом (с внутренним железобетонным каркасом и наружными несущими кирпичными стенами).

Данные к заданию студент берет из таблиц 1 и 2 по трем последним цифрам присвоенного ему шифра. Если третья с конца цифра в шифре отсутствует, применяется вместо нее предпоследняя цифра шифра. Если шифр имеет одну цифру, недостающие  применяются ей равные.

Таблица 1

| Наименование данных | Варианты |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По последней цифре шифра |
| Ширина здания в осях, м | 15 | 18 | 21 | 24 | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Длина здания в осях, м | 78 | 66 | 84 | 72 | 78 | 78 | 66 | 76 | 72 | 84 |
| Количество этажей | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| Высота этажа (от пола до пола), м | 4,0 | 4,8 | 4,2 | 5,0 | 4,0 | 4,6 | 4,4 | 5,4 | 6,0 | 4,4 |
| По предпоследней цифре шифра |
| Расчетное сопротивление грунта R0, МПа | 0,30 | 0,35 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,25 | 0,45 | 0,20 | 0,30 |
| Нормативная длительно действующая полезная нагрузка,кН/м2 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 10,0 | 13,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 14,0 | 11,0 |
| Кратковременная полезная нагрузка, кН/м2 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |

Таблица 2

| Железобетонные конструкции | Район строительства | Вариант (третья от конца цифра шифра) |
| --- | --- | --- |
| Предварительно напряженные | С ненапрягаемой арматурой |  |  |
| Класс арматурной стали | Класс бетона | Класс арматурной стали | Класс бетона |  |  |
|  |  | Для колонн и фундаментов | Для изгибаемых элементов |  |  |  |
| Вр-II (Вр1400) | В 40 | A-II (А300) | Ат-IV (Ат600) | В 15 | Калининград | 0 |
| Ат-V (Ат800к) | В 40 | A-II (А300) | A-IV (А600) | В 15 | Омск | 1 |
| A-IV (А600) | В 30 | A-III (А400) | A-III (А400) | В 25 | Минск | 2 |
| A-V (А800) | В 45 | A-II (А300) | Aт-IV (Ат600) | В 25 | Москва | 3 |
| A-IIIв (А550) | В 40 | A-III (А400) | A-IV (А600) | В 15 | Новосибирск | 4 |
| К-7 (К7-1500) | В 30 | A-III (А400) | A-III (А400) | В 25 | Белгород | 5 |
| Ат-VI (А1000) | В 40 | A-III (А400) | A-II (А300) | В 25 | Екатеринбург | 6 |
| Ат-V (Ат800к) | В 45 | A-II (А300) | A-III (А400) | В 25 | Липецк | 7 |
| К-7 (К7-1500) | В 40 | A-III (А400) | A-IV (А600) | В 15 | Казань | 8 |
| Вр-II (Вр1400) | В 30 | A-III (А400) | A-II (А300) | В 25 | Новгород | 9 |

Дополнительные данные

вид бетона – тяжелый,  объемная масса бетона ρ  = 2500 кН/м3

условия твердения – естественные

передаточная прочность Rbp для предварительно напряженных конструкций – принимается по п. 6.1.6, коэффициенты условий работы принимаются по табл. 6.7, табл. 6.8 и п. 6.1.12, коэффициенты надёжности по бетону – по п. 6.1.11, начальных модулей упругости бетона – по табл. 6.11   СП 63.13330.2012

расчётные характеристики арматуры принимаются по табл. 6.13, п. 6.2.8, табл. 6.14 и п. 6.2.12 СП 63.13330.2012

количество пролётов поперёк здания n = 3

расстояние между поперечными разбивочными осями l 2 = 6 м

Отметка чистого пола первого этажа ±0,00.

2. Состав курсовой работы

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки на 40-50 страницах формата А4, сшитых в тетрадь, и двух листов чертежей (один – форматом А1, второй - форматом А2).

Пояснительная записка содержит исходные данные и расчеты.

По каждому разделу расчетной части пояснительная записка должна содержать следующие материалы:

-расчетную схему элемента;

-статический расчет (определение усилий);

-конструктивный расчет (подбор сечений панели перекрытия, ригеля, колонны);

-схемы сечений.

В исходных данных, кроме заданных величин, необходимых для проектирования, следует указать расчетные характеристики материалов для различных элементов конструируемых расчётных элементов, коэффициенты надежности по нагрузке и т.д.

Курсовая работа выполняется в следующем порядке:

-компоновка конструктивной схемы здания;

-определение нагрузок на перекрытие и покрытие;

-статический расчёт панели перекрытия;

-статический расчёт поперечной рамы каркаса;

-расчёт и конструирование предварительно напряженной ребристой панели перекрытия;

-расчет и конструирование ригеля перекрытия;

-расчет и конструирование колонны;

-расчёт и конструирование монолитного фундамента под колонну.

Графическая часть работы выполняется на двух листах чертежей (один – форматом А1, второй - форматом А2). При выполнении чертежей с применением компьютерной графики допускаются меньшие форматы, в соответствии с возможностями принтера или плоттера. В этом случае допускается применение более мелких масштабов (несколько листов формата А3.).

На листах рекомендуется изобразить:

Поперечный разрез и фрагмент плана здания с маркировкой несущих элементов;

Опалубочный чертёж панели перекрытия с необходимыми поперечными разрезами, указанием расположения всей арматуры (рабочей, монтажной, конструктивной) и геометрическими размерами;

То же – для неразрезного ригеля перекрытия;

Детали построения огибающей эпюры моментов и эпюры материалов в масштабе ригеля в увязке с его чертежами;

Чертёж колонны (боковой вид и характерные поперечные разрезы) с подробным указанием всей необходимой арматуры;

Чертёж фундамента (план и разрез) с указанием расчётной арматуры (нижняя сетка);

Спецификация арматуры на рядовую панель перекрытия;

Спецификация арматуры на неразрезной ригель.

Примерный перечень вопросов для защиты курсовой работы

- Прочность бетона

- Основные сведения, виды и классификация бетона

- Структура цементного камня и её влияние на физико-механические характеристики бетона

- Деформативные свойства бетона

- Однократное загружение кратковременной нагрузкой, влияние скорости нагружения

- Модуль деформации бетона: начальный модуль упругости, модуль полных деформаций, модуль упругопластичности бетона, связь между ними

- Класс по прочности как статическая прочностная характеристика

- Марки бетонов по морозостойкости, водонепроницаемости, средней плотности и самонапряжению

- Два способа предварительного напряжения: натяжение арматуры на упоры, натяжение арматуры на бетон

- Прочностные и деформативные свойства арматурных сталей с площадкой текучести

- Физико-механические свойства арматурных сталей

- Арматурные сварные изделия – каркасы и сетки

- Изделия из арматурной проволоки: канаты, пряди и пучки

- Техническая и экономическая сущность предварительно напряженного железобетона

- Особенности заводского изготовления железобетонных конструкций и основные технологические схемы: поточно-агрегатная, стендовая, конвейерная

- Три стадии напряженно-деформированного состояния нормальных сечений железобетонных элементов и характер разрушения их при изгибе, при внецентренном растяжении

- Метод расчёта железобетонных конструкций по предельным состояниям

- Разрезные и неразрезные балки

- Изгибаемые элементы прямоугольного профиля с одиночной арматурой

- Элементы прямоугольного профиля с двойной ненапрягаемой арматурой

- Расчетные формулы для элементов таврового и двутаврового сечений в    зависимости от расположения сжатой зоны

- Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям

- Два расчетных случая для элементов таврового профиля

- Сведения о конструкции сборных и монолитных балок и плит

- Общие положения расчета ширины раскрытия трещин

- Элементы прямоугольного профиля с двойной ненапрягаемой арматурой

- Вывод расчетных формул для проверки прочности наклонного сечения при действии поперечной силы и изгибающего момента

- Особенности предельного состояния наклонного сечения изгибаемого элемента

- Расчет прочности внецентренно сжатых элементов при расчетных эксцентриситетах.

- Расчет прочности сжатых элементов со случайным эксцентриситетом

- Сведения о конструкции сборных и монолитных балок и плит.

- Два расчетных случая: случай 1 (случай больших эксцентриситетов сжимающее силы, разрушение вследствие текучести растянутой арматуры) и случай 2 (случай малых эксцентриситетов сжимающей силы, разрушение по сжатому бетону)

- Ребристые и пустотные сборные плиты

- Два расчетных случая для внецентренно растянутых элементов: случай приложения продольной силы между арматурой и случай приложения продольной силы вне расстояния между арматурой (возникновение сжатой зоны)

- Стадии работы кладки под нагрузкой при сжатии

- Расчет каменной кладки на смятие

- Расчет неармированной каменной кладки при сжатии

- Расчет прочности центрально-сжатых элементов

- Деформативность каменной кладки

- Продольное армирование каменной кладки, конструктивные требования, расчет

- Конструктивные схемы каменных зданий

- Армокаменные конструкции. Расчет и проектирование

- Физико-механические свойства каменных кладок

- Краткие исторические сведения о возникновении и развитии железобетона за рубежом и в России

- Сетчатое армирование кладки, основные конструктивные требования, максимальный и минимальный процент армирования

- Конструктивные схемы каменных зданий

- Расчет стен на вертикальные и горизонтальные нагрузки

- Расчет перемычек и стен подвала

- Сущность железобетона

- Общие сведения. Материалы для каменных конструкций

- Свойства железобетона